## Slide 1: Linux操作系统内核技术
李 林
电子科技大学 计算机学院

## Slide 2: 内核线性地址空间管理
32位内核线性地址空间
64位内核线性地址空间
vmalloc/ioremap space管理

## Slide 3: 内核线性地址空间管理
32位内核线性地址空间
64位内核线性地址空间
vmalloc/ioremap space管理

## Slide 4: 32位物理地址空间
16MB
0x0100_0000
0x00FF_FFFF
0
ZONE_DMA
high_memory相关
ZONE_NORMAL
ZONE_HIGHMEM
约892MB
highmem以下的物理地址与线性地址，存在线性映射
为什么highmem部分没有与线性地址，线性映射

## Slide 5: 32位物理地址空间
vi /proc/pagetypeinfo

## Slide 6: 32位线性地址空间
932
KB
3GB
0xBFFFFFFF
0x00000000
0xC0000000=PAGE_OFFSET
high_memory
VMALLOC_START
0xFFBFE000=VMALLOC_END
0xFFC00000=PKMAP_BASE
0xFFF16000=FIXADDR_START
0xFFFFF000=FIXADDR_TOP
user space
Dircect mapping area
vmalloc address space
kmap address space
永久映射
Fixed Virtual Address Mapping
约892
MB
(kmap_atomic)
(kmap)
2个页面
(vmalloc)
8MB
约115MB
约3MB

## Slide 7: 32位物理地址空间
PAGE_OFFSET
  #define PAGE_OFFSET ((unsigned long)__PAGE_OFFSET)
  #define __PAGE_OFFSET _AC(CONFIG_PAGE_OFFSET, UL)
代码5.1（32位）：查看32位中的分段值

## Slide 8: 内核线性地址空间管理
32位内核线性地址空间
64位内核线性地址空间
vmalloc/ioremap space管理

## Slide 9: 64位内核线性地址空间布局
0x00007FFF_FFFFFFFF
0x00000000_00000000
0xFFFF8800_00000000
0xFFFFC7FF_FFFFFFFF
0xFFFFC900_00000000
0xFFFFE8FF_FFFFFFFF
0xFFFFEA00_00000000
0xFFFFEAFF_FFFFFFFF
0xFFFFFFFF_80000000
0xFFFFFFFF_A0000000
0xFFFFFFFF_FF5FFFFF
0xFFFFFFFF_FFDFFFFF
user space
Dircect mapping of all phys. memory
vmalloc/ioremap space
virtual memory map
kernel text mapping
module mapping space
vsyscalls

## Slide 10: 64位内核线性地址空间布局
Documentation/x86/x86_64/mm.txt
代码5.2：查看各段地址对应的宏
代码5.3：64位中的high_memory
  high_memory =
  (void *)__va(max_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1

## Slide 11: 64位内核线性地址空间布局
物理地址转换成线性地址：
  #define __va(x)
  ((void *)((unsigned long)(x)+PAGE_OFFSET))
  #define PAGE_OFFSET 0xffff880000000000UL
线性地址转换成物理地址：
  #define __pa(x) __phys_addr((unsigned long)(x))
  #define __phys_addr(x)
  __phys_addr_nodebug(x)

## Slide 12: 64位内核线性地址空间布局
unsigned long __phys_addr_nodebug(unsigned long x)｛
  unsigned long y = x - __START_KERNEL_map;
  //当x>=__START_KERNEL_map时，x>y
  x = y + ((x > y) ? phys_base : (__START_KERNEL_map - PAGE_OFFSET));
  // phys_base = 0
  //对于x<=y的场景，y+0x77FF80000000后，即获得x的物理地址
  return x;
｝

## Slide 13: 64位内核线性地址空间布局
是不是任意线性地址都可以转换成物理地址？
只有当virt_addr_valid返回为真时，__pa才会返回有效的地址。
代码5.4：vs中查看代码
线性地址和物理地址间有线性映射关系的区域：
  ffff880000000000 - ffffc7ffffffffff
    direct mapping of all phys. memory
  ffffffff80000000 - ffffffffa0000000
    (=512 MB)kernel text mapping , from phys 0

## Slide 14: 64位内核线性地址空间布局
__PAGE_OFFSET开始的线性地址范围，映射了所有有效的物理地址
但__START_KERNEL_map开始的线性地址范围，却不一定
代码5.5
pmd中很多表项都为0，即并没有完成到物理地址的映射。
已完成映射的线性地址部分与物理地址关系如何？

## Slide 15: 内核线性地址空间共享
每个进程都有自己的页表，也就是有自己的线性地址空间。——进程隔离
  进程A和进程B均访问线性地址0x40000000
  两个进程访问到的是同一个物理地址吗？
问题：
  进程A陷入内核，访问内核中的全局变量i（0xffffc900_00100000）
  进程B陷入内核，访问内核中的全局变量i （0xffffc900_00100000）
  A和B访问的是同一个i吗？

## Slide 16: 内核线性地址空间共享
代码5.10：任意两个进程页表的差异
任意运行两次程序后发现：
  每个进程的pgd表地址不同，即各有各的pgd表
  pgd表中用户态线性地址空间部分不尽相同
  pgd表中内核态线性地址空间基本相同
创建进程时，会分配（__get_free_page）一个页框作为pgd表
然后将swapper_pg_dir表中的内核地址部分的表项,复制到新进程的pgd表项中
  共享了内核地址部分的pud、pmd、pt
  swapper_pg_dir维护了内核部分的页表

## Slide 17: 内核线性地址空间共享
#define swapper_pg_dir init_level4_pgt
extern pgd_t init_level4_pgt[];
代码5.11：查看init_level4_pgt表
mm_struct结构体全局实例init_mm，其pgd字段等于swapper_pg_dir
  index 0x110：物理地址直接映射区域
  index 0x192：vmalloc/ioremap space一部分
  index 0x1d1：vmalloc/ioremap space一部分
  index 0x1d4：virtual memory map
  index 0x1ff：kernel text mapping以上区域

## Slide 18: 内核线性地址空间共享
每个进程的pgd表对应了一个页框，而该页框对应的page结构，被组织成一个链表。
链表头是pgd_list
  extern struct list_head pgd_list;
page结构的lru字段被连入pgd_list链表中
page结构的index字段存放了pgd表所属进程的mm结构体指针
pgd_list链表使用自旋锁pgd_lock保护
  extern spinlock_t pgd_lock;
代码5.12：查看pgd_list链表

## Slide 19: 内核线性地址空间管理
32位内核线性地址空间
64位内核线性地址空间
vmalloc/ioremap space管理

## Slide 20: vmalloc/ioremap space管理
由于底层页框分配机制的问题，可能需要多次调用buddy系统才能获得所需页框。比如：
  所需页框数目大于1024
  buddy系统中最大页框块不能满足分配要求
此时，用户将得到若干不连续的页框块。如何访问它们？
  物理内存都已经映射到__PAGE_OFFSET开始区域，使用该区域访问？
  由于线性地址上不连续，访问时很不方便

## Slide 21: 64位内核线性地址空间布局
0x00007FFF_FFFFFFFF
0x00000000_00000000
0xFFFF8800_00000000
0xFFFFC7FF_FFFFFFFF
0xFFFFC900_00000000
0xFFFFE8FF_FFFFFFFF
0xFFFFEA00_00000000
0xFFFFEAFF_FFFFFFFF
0xFFFFFFFF_80000000
0xFFFFFFFF_A0000000
0xFFFFFFFF_FF5FFFFF
0xFFFFFFFF_FFDFFFFF
user space
Dircect mapping of all phys. memory
vmalloc/ioremap space
virtual memory map
kernel text mapping
module mapping space
vsyscalls

## Slide 22: vmalloc/ioremap space管理
可以从vmalloc/ioremap space中，划分连续的线性地址空间，以映射不连续的若干页框块
如何从vmalloc/ioremap space中找出未被占用的线性地址区域？
内核使用vmap_area结构体、vm_struct结构体管理vmalloc/ioremap space中的已占用空间

## Slide 23: vmalloc/ioremap space管理
基本数据结构
搜索空闲线性地址空间
分配页框和建立映射
vmalloc和vfree
vmap和vunmap
ioremap和iounmap

## Slide 24: 基本数据结构
结构体vmap_area代表了一个被占的线性地址区域
struct vmap_area {
  unsigned long va_start;//被占区域起始地址
  unsigned long va_end; //被占区域结束地址
  unsigned long flags;
  struct rb_node rb_node;
  struct list_head list;
  struct vm_struct *vm;
  struct rcu_head rcu_head;
};

## Slide 25: 基本数据结构
flags:
  #define VM_LAZY_FREE 0x01
  #define VM_LAZY_FREEING 0x02
  #define VM_VM_AREA 0x04
    已经完成线性地址空间分配
list:
  所有vmap_area结构被组织成的一个链表
  按照地址由低到高的顺序排列

## Slide 26: 基本数据结构
struct vm_struct {
  struct vm_struct *next;//等于0
  void *addr;//等于va_start
  unsigned long size;//等于va_end- va_start
  unsigned long flags;
  struct page **pages;//page结构指针数组
  unsigned int nr_pages;//数组的大小
  phys_addr_t phys_addr;
  const void *caller;
};

## Slide 27: 基本数据结构
flags
  #define VM_IOREMAP 0x00000001
    ioremap() and friends
  #define VM_ALLOC 0x00000002
    vmalloc()
  #define VM_MAP 0x00000004
    vmap()ed pages
  #define VM_USERMAP 0x00000008
    suitable for remap_vmalloc_range
  #define VM_VPAGES 0x00000010
    buffer for pages was vmalloc'ed
  #define VM_UNINITIALIZED 0x00000020

## Slide 28: 基本数据结构
pages：
  page结构指针数组，每个元素指向一个page结构
  每个page结构对应的页框，即映射到当前vmap_area或vm_struct所占的线性地址区域
    所占区域的第1个页面，映射pages数组中第1个页框
    所占区域的第2个页面，映射pages数组中第2个页框
    ……………………
phys_addr
  若不为0，则为映射了的硬件设备的I/O共享内存地址

## Slide 29: 基本数据结构
所有vmap_area被组织进以vmap_area_list为头的链表中
  LIST_HEAD(vmap_area_list);
  struct list_head vmap_area_list;
代码5.6：查看vmap_area_list
  实际场景中应使用vmap_area_lock自旋锁保护
  除vmalloc/ioremap区域外，vmap_area_list中还包括了module mapping space中的结构
  为什么size对应的页面数比nr_pages多一个
    安全区间，一定程度上防止访问越界

## Slide 30: vmalloc/ioremap space管理
基本数据结构
搜索空闲线性地址空间
分配页框和建立映射
vmalloc和vfree
vmap和vunmap
ioremap和iounmap

## Slide 31: 搜索空闲线性地址空间
如何在vmap_area_list中，搜索出满足大小要求的空闲线性地址空间？
  遍历vmap_area_list，查找第一个或较优的、满足大小的空闲区域
    查找复杂度同映射区域个数线性相关，较慢
  查找rb_node对应的红黑树？
红黑树的根节点保存在全局静态变量vmap_area_root中
  static struct rb_root vmap_area_root;

## Slide 32: 搜索空闲线性地址空间
struct rb_root {
  struct rb_node *rb_node;
};
struct rb_node {
  unsigned long __rb_parent_color;
  struct rb_node *rb_right;
  struct rb_node *rb_left;
};
include/linux/rbtree.h、lib/rbtree.c

## Slide 33: 搜索空闲线性地址空间
代码5.7：查看vmap_area_root
  使用vmap_area_lock自旋锁保护
vmap_area_root指向的红黑树，是以映射区域位置关系，建立的树
并不是以空闲区域的大小建立的红黑树
  并不能加快查找足够大的空闲空间
内核的做法：
  内核使用vmap_area_root指向的红黑树，搜索[VMALLOC_START, VMALLOC_END)区域内的第一个空闲地址范围
    vmap_area_list链表中还包含了其他区域的线性地址范围

## Slide 34: 搜索空闲线性地址空间
内核的做法
  找到指定区域内的第一个空闲区域
  从找到的空闲区域开始，沿着vmap_area_list链表搜索，满足大小要求的第一个空闲区域
  查找的时间复杂度，同[VMALLOC_START, VMALLOC_END)内的已映射区域个数线性相关
    速度慢
内核的改进
  每次从vmalloc区域分配空闲空间时，都要遍历式获取每个“洞”的大小。能否优化？

## Slide 35: 搜索空闲线性地址空间
内核的改进
  当找到vmalloc区域内，满足大小要求的“洞” 后，将相关信息保存在free_vmap_cache中
    static struct rb_node *free_vmap_cache;
    指向在“洞”中建立的vmap_area结构的rb_node字段
  将上述查找过程中，找到的最大“洞”的大小存储在cached_hole_size中
    static unsigned long cached_hole_size;

## Slide 36: 搜索空闲线性地址空间
内核的改进
  当从vmalloc/ioremap区域划分指定大小空间时，首先检查cached_hole_size是否小于指定大小
  若小于，说明free_vmap_cache，即上次分配所找到的空闲空间之前的“洞”均不能满足要求
    从free_vmap_cache对应的vmap_area结构开始，沿着vmap_area_list链表查找
    减少了查找的链表节点，但时间复杂度层面并未改善
  若大于等于，则说明之前的“洞”能满足分配要求，按照正常流程查找
  代码5.8：源码分析（VS中查看）

## Slide 37: 搜索空闲线性地址空间
内核的改进做法，并未从根本上提高空闲线性地址区域查找速度
有无更好的改进措施？
  将module mapping space和vmalloc/ioremap space的管理分开
    两个space的已映射区域的vmap_area，不要在同一个红黑树和链表中
    分配空间时无需再查找红黑树
    删除空间时虽需要查找红黑树，但树的高度降低
    各有各的红黑树和链表，有利于并发

## Slide 38: 搜索空闲线性地址空间
改进措施
  将module mapping space和vmalloc/ioremap space的管理分开
  为空闲空间建立线段树，不仅能加快查找满足大小要求的“洞”，而且能找到最优或近优的“洞”
    对数时间关系
  但是，在删除已映射空间时，不仅要修改红黑树，还要修改线段树

## Slide 39: vmalloc/ioremap space管理
基本数据结构
搜索空闲线性地址空间
分配页框和建立映射
vmalloc和vfree
vmap和vunmap
ioremap和iounmap

## Slide 40: 分配页框和建立映射
从vmalloc/ioremap space找到满足大小要求的空闲线性地址空间后，需要为其分配页框
  即设置vm_struct结构的pages数组和nr_pages字段
代码5.9：源码分析（VS中查看）
分配好页框之后，就需要建立从找到的空闲线性地址区域到页框的映射——修改页表
  问题的关键是修改谁的页表
  当前进程的页表？

## Slide 41: 分配页框和建立映射
假设进程A通过write，进入驱动程序的DriverWrite函数。
该函数内部使用vmalloc分配了内核线性地址空间m，并完成了到页框的映射——假设修改的是当前进程的页表
  之后，DriverWrite向m写入数据
之后，进程B通过read，进入驱动程序的DriverRead函数，访问m读出数据
  由于只是修改A的页表，B能访问m并成功读出数据吗？

## Slide 42: 分配页框和建立映射
分成两种情况考虑：
第一种：不需要修改pgd表
  由于内核地址部分pud、pmd、pt均共享，进程A修改页表后，所有进程均可见
第二种：需要修改pgd表
  由于每个进程都有自己的pgd表，进程A对页表的修改，对于其他进程而言就不可见。A只修改了自己的pgd
  这种情况下，进程B不能访问m，没有实现内核地址空间共享

## Slide 43: 分配页框和建立映射
内核的做法：
  对页表的修改，发生在init_mm的页表中
  即swapper_pg_dir或init_level4_pgt
  若需要修改pgd表，只是修改了swapper_pg_dir，依然不能实现内核地址空间共享。怎么办？
    遍历pgd_list链表，帮助其他进程修改其pgd表
      时间效率差
      页表生效的时效问题
  代码5.13：在指定位置分配线性地址空间，以导致swapper_pg_dir被修改（pgd表被修改）。查看进程在分配前后页表的变化情况。

## Slide 44: 分配页框和建立映射
为什么进程A访问*ptr后，其pgd表得到了更新？
进程A访问*ptr，由于该进程pgd表项为0，则会产生#PF
而在page fault的处理例程中，会使用init_mm的pgd，更新当前进程的pgd表项。
对于vmalloc/ioremap space，内核通过page fault的方式更新进程的pgd，从而全面实现内核地址空间共享
  只针对[VMALLOC_START，VMALLOC_END）区域

## Slide 45: 分配页框和建立映射
中断向量表 VS. 中断描述符表
中断描述符中存放了中断服务例程的入口地址等信息

## Slide 46: 分配页框和建立映射
所有的中断描述符被组织在中断描述符表中
寄存器IDTR（10字节）给出了表基址和范围

## Slide 47: 分配页框和建立映射
所有的中断描述符被组织在中断描述符表中
#PF对应的向量号是0xe（从0计数）
代码5.14：kgdb中调试，在#PF服务例程中设置断点
  break arch/x86/mm/fault.c:1028
  __do_page_fault

## Slide 48: vmalloc/ioremap space管理
基本数据结构
搜索空闲线性地址空间
分配页框和建立映射
vmalloc和vfree
vmap和vunmap
ioremap和iounmap

## Slide 49: vmalloc和vfree
分配vmalloc/ioremap线性地址空间：
  void *vmalloc(unsigned long size);
  size为所需空间大小，PAGE_ALIGN
完成的主要任务和步骤
  找到满足大小要求的空闲线性地址区域
  分配页框
  修改页表，建立映射
释放线性地址空间：
  void vfree(const void *addr)
    addr是之前申请到的线性地址空间的首地址

## Slide 50: vmalloc和vfree
vfree的主要任务和步骤
  访问vmap_area_root红黑树，找到待删除的vmap_area结构
  清除init_mm中对应的pte，即解除映射关系
  “释放”vmap_area结构
  释放申请的页框和page数组所占空间
  释放vm_struct结构
代码5.15：vfree的使用和vmap_area的回收
代码5.16：再次查看vmap_area_list
  被删的vmap_area得到了回收：RCU，宽期限

## Slide 51: vmalloc和vfree
代码5.17：VS中查看源码
vmalloc函数除了申请线性地址空间外，还会一页一页地申请页框
若程序本身就拥有若干连续页框，如何将这些页框映射到vmalloc/ioremap space
  可以参照4.13的做法
  使用vmap函数

## Slide 52: vmalloc和vfree
基本数据结构
搜索空闲线性地址空间
分配页框和建立映射
vmalloc和vfree
vmap和vunmap
ioremap和iounmap

## Slide 53: vmap和vunmap
void *vmap(
  struct page **pages, unsigned int count,
  unsigned long flags, pgprot_t prot)
参数
  pages：page结构指针数组，每个元素指向一个页框page结构
  count：pages数组元素个数
  flags：设置给vm_struct结构flags字段，可设为VM_MAP
  prot：页表属性

## Slide 54: vmap和vunmap
vmap与vmalloc类似，区别主要在于不分配页框和page结构指针数组
  vm_struct结构的pages字段没有设置，即使vmap传递了page结构指针数组
vmap的主要流程和任务：
  找到满足大小要求的空闲线性地址区域
  修改页表（init_mm.pgd），建立映射
使用vunmap函数解除映射：
  void vunmap(const void *addr)

## Slide 55: vmap和vunmap
vunmap与vfree的区别，主要在于不释放页框和page结构指针数组
vunmap的主要流程和任务：
  访问vmap_area_root红黑树，找到待删除的vmap_area结构
  清除init_mm中对应的pte，即解除映射关系
  “释放”vmap_area结构
  释放vm_struct结构
代码5.18：vmap和vunmap的使用

## Slide 56: vmalloc/ioremap space管理
基本数据结构
搜索空闲线性地址空间
分配页框和建立映射
vmalloc和vfree
vmap和vunmap
ioremap和iounmap

## Slide 57: ioremap和iounmap
在物理地址空间中，除了普通内存外，还存在着一些硬件设备的I/O共享内存（bus memory）
也可以将这些内存映射到vmalloc/ioremap space，方便在连续的线性地址空间中访问
ioremap等函数能完成映射的任务
对于PCI BAR（Base Address Registers），使用pci_iomap

## Slide 58: ioremap和iounmap
5个映射函数：
  void *ioremap_nocache(resource_size_t offset, unsigned long size);
  void *ioremap_cache(resource_size_t offset, unsigned long size);
  void *ioremap_wc(resource_size_t offset, unsigned long size);
  void *ioremap_prot(resource_size_t offset, unsigned long size, unsigned long prot_val);
  void *ioremap(resource_size_t offset, unsigned long size)

## Slide 59: ioremap和iounmap
参数和返回值：
  offset：要映射的物理地址
  size：要映射的大小
  prot_val：页表项中要设置的属性
ioremap实际调用ioremap_nocache，不使用cache，直接访问被映射空间
ioremap_cache使用cache（WB，Write Back）方式访问被映射空间
ioremap_wc使用write combining方式访问被映射空间

## Slide 60: ioremap和iounmap
ioremap类函数的主要任务和流程
  根据MTRR、PAT，以及函数调用者请求的cache类型等信息，确定最终的cache类型，和页表项属性
    可能存在与请求的cache类型不兼容，而导致ioremap类函数调用失败
    比如请求的属性是UC或WC，而MTRR中设置的类型是WB
  找到满足大小要求的空闲线性地址区域
  修改init_mm对应的页表，完成映射

## Slide 61: ioremap和iounmap
解除ioremap类函数建立的映射，需要调用iounmap
  void iounmap(volatile void *addr);
代码5.19：同代码2.10，使用内核命令行保留一部分内存，使用ioremap类函数为其建立线性地址映射
  代码5.19使用ioremap_cache，而不能使用ioremap建立映射
    当前系统对整个物理内存的cache类型设为了WB
  被内核管控的页框，不能使用ioremap类函数

## Slide 62: vmalloc/ioremap space管理
基本数据结构
搜索空闲线性地址空间
分配页框和建立映射
vmalloc和vfree
vmap和vunmap
ioremap和iounmap

## Slide 63: 内核线性地址空间管理
32位内核线性地址空间
64位内核线性地址空间
vmalloc/ioremap space管理